## Slide 1: پیش بینی
درس بررسی فنی و اقتصادی
فروردین1399

## Slide 2: پیش بینی يا پیش گویی
پيش گويی(Predicting): تخمین ذهنی انتظارات شخص از تغییرات است . صرفا از روشهای غیر علمی برای بیان آینده رخداد ها استفاده می کند که می تواند بیان آینده ناشی از خرافات و يا احتمالات نیز باشد.
پیش بينی(Forecasting): برآورد آينده به کمک داده های گذشته است. فرايند تبیین حوادث در آينده با استفاده از روشهای علمی است که ممکن است ماهیتی کمی و يا کیفی داشته باشد. در حقیقت پیش بینی تعمیم داده های گذشته به آينده است.

## Slide 3: پیش بينی
بعضی از ويژگی های عمومی پیش بينی:
پیش بینی هیچ وقت گزینه مناسبی برای تقاضای محاسبه شده نیست.
پیش بینی همیشه همراه با خطاست.
پیش بینی برای زمان ها و پریودهای زمانی کوتاهتر دقیق تراز بلند مدت است.
پیش بینی کلی برای مجموعه ای از اقلام، دقیق تر از پیش بینی برای هر قلم کالاست.

## Slide 4: پیش بینی
از نظر افق زمانی، پیش بینی به سه دسته تقسيم می شود:
پيش بینی کوتاه مدت(Short range forecast)
پيش بينی ميان مدت(Medium range Forecast)
پيش بينی بلند مدت(Long range Forecast)
کوتاه مدت حداکثر 3 ماه
ميان مدت بين سه ماه تا 2 سال
بلندمدت بيش از 2 سال

## Slide 5: روشهای پيش بينی
بصورت کلی روشهای پيش بينی را می توان به دودسته کلی تقسيم بندی می شوند:
1-روشهای پيش بينی کيفی
قضاوت
پرسشنامه ای
دلفی
2-روشهای پيش بينی کمی
سری های زمانی
مدل های رگرسیونی

## Slide 6: پیش بينی
داده هایی که از گذشته وجود دارند ممکن است تغییراتی بصورت زیر داشته باشند:
روند داشته باشند (Trend)
تغییرات فصلی داشته باشند (Seasonality)
تغییرات سیکلی داشته باشند(Cycles)
تغییرات تصادفی داشته باشند(Randomness)
تغییرات شامل دو یا چند مورد از موارد فوق باشد.

## Slide 7
Forms of Forecast Movement
Time
(c) Seasonal pattern
Demand
Time
(d) Trend with seasonal pattern
Demand
Time
(b) Cycle
Demand
Time
(a) Trend
Demand
Random movement

## Slide 8
در ارتباط با گردآوری داده ها به منظور پيش بينی لازم است نکات زير در نظر گرفته شود:
دوره زمانی گردآوری داده تا حد امکان بلند در نظر گرفته شود
داده ها دوره مورد نظرهمگن باشند
هيچ حادثه تاثير گذار در طول دوره مورد نظر اتفاق نیفتاده باشد که بر ميزان تقاضا تاثير گذاشته باشد
در فرآيند پيش بينی فرض بر اين است که تمام عواملی که در گذشته تاثير گذار بوده اند در آينده هم تاثير گذار هستند

## Slide 9
تکنیک ها و روشهای پیش بینی
الف) سری های زمانی

## Slide 10: 1- روش دوره گذشتهLast Period Method
در این روش فرض براین است که تقاضا مشابه تقاضای دوره قبل است.
این روش به تغییرات فصلی و تصادفی جوابگو نیست ولی تا اندازه ای به روند جوابگوست.
معمولاً روش خوبی نیست.
=
t-1مقدار تقاضای واقعی دوره
tمقدار پيش بینی تقاضابرای دوره

## Slide 11
ماه | تقاضا | دوره گذشته | 
 |  | تخمين | ¦خطا¦
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | 34 44 42 30 46 44 56 50 38 44 36 46 42 30 52 | - 34 44 42 30 46 44 56 50 38 44 36 46 42 30 | - 10 2 12 16 12 12 6 12 6 8 10 4 12 22

## Slide 12: 2-معدل حسابی سادهSimple Average Method
وقتی استفاده می شود که روندی وجود نداشته باشد یا خیلی کم باشد و تغییرات فصلی هم نباشد.
از این روش برای هموار کردن و همسطح کردن استفاده می شود.
ارزان است.
سریع است.
iمقدار تقاضای واقعی دوره
n =تعداد دوره ها
tمقدار پيش بینی تقاضا برای دوره

## Slide 13
خطا | پیش بینی تقاضا | تقاضای واقعی | پریود
-- | -- | 30 | 1
-- | -- | 40 | 2
10 | 35 | 25 | 3
2 | 32 | 30 | 4
9 | 31 | 40 | 5
27 | 33 | 60 | 6
13 | 37 | 50 | 7
14 | 39 | 25 | 8
2 | 37 | 35 | 9
10 | 38 | 28 | 10
4 | 36 | 40 | 11
1 | 37 | 38 | 12
 | 37 |  | 
مثال: اطلاعات مرتبط با فروش کالایی در 12 ماه گذشته بصورت زیر است براساس روش معدل حسابی کل تعداد فروش را برای پریود پیش بینی کنید.
معدل ساده

## Slide 14: 3-مدل معدل متحرکMoving Average Method
در این مدل داده های قدیمی حذف می شود و داده های جدید اضافه می شود.
هر چه n کوچکتر باشد بطورغیر مستقیم وزن بیشتری به داده های پریودهای جدید داده می شود و هر چه n بزرگتر باشد بطور غیرمستقیم وزن کمتری اختصاص داده می شود.
اندازه n بزرگتر مطلوبست وقتی که تغییرات تقاضا (بالا رفتن و پایین رفتن) زیاد نیست.

## Slide 15: 3-مدل معدل متحرک Moving Average Method
اندازه n کوچکتر مطلوبست وقتی که تغییرات و جهش های ناگهانی در سطح داده ها اتفاق می افتد.
معدل متحرک برخورد خیلی مناسبی با روند و تغییرات فصلی ندارد ولی در مقایسه با معدل حسابی کل بهتر است.
مقدار پيش بینی تقاضا برای دوره
مقدار تقاضای واقعی دوره
n =تعداد دوره ها

## Slide 16
Moving Average
MAn =
n
i = 1

Dt-i
n
where
n = number of periods in the moving average
Dt-i = demand in period t-i
Average several periods of data
Dampen, smooth out changes
Use when demand is stable with no trend or seasonal pattern

## Slide 17
Moving Average Example
(12 + 13 + 16)/3 = 13 2/3
(13 + 16 + 19)/3 = 16
(16 + 19 + 23)/3 = 19 1/3
January 10
February 12
March 13
April 16
May 19
June 23
July 26
Actual 3-Month
Month Shed Sales Moving Average
10
12
13
(10 + 12 + 13)/3 = 11 2/3

## Slide 18
Graph of Moving Average
| | | | | | | | | | | |
J F M A M J J A S O N D
Shed Sales
30 –
28 –
26 –
24 –
22 –
20 –
18 –
16 –
14 –
12 –
10 –
Actual Sales
Moving Average Forecast

## Slide 19
خطا | پیش بینی تقاضا | تقاضای واقعی | پریود
-- | -- | 30 | 1
-- | -- | 40 | 2
10 | 35 | 25 | 3
2 | 32 | 30 | 4
13 | 27 | 40 | 5
25 | 35 | 60 | 6
0 | 50 | 50 | 7
30 | 55 | 25 | 8
2 | 37 | 35 | 9
2 | 30 | 28 | 10
9 | 31 | 40 | 11
4 | 34 | 38 | 12
 | 39 |  | 
معدل حسابی متحرک (دوماهه)

## Slide 20
خطا | پیش بینی تقاضا | تقاضای واقعی | پریود
-- | -- | 30 | 1
-- | -- | 40 | 2
-- | -- | 25 | 3
2 | 32 | 30 | 4
8 | 32 | 40 | 5
28 | 32 | 60 | 6
7 | 43 | 50 | 7
25 | 50 | 25 | 8
10 | 45 | 35 | 9
9 | 37 | 28 | 10
11 | 29 | 40 | 11
4 | 34 | 38 | 12
 | 35 |  | 
معدل حسابی متحرک (3 ماهه)

## Slide 21: Simple Moving Average
Jan 120
Feb 90
Mar 100
Apr 75
May 110
June 50
July 75
Aug 130
Sept 110
Oct 90
ORDERS
MONTH PER MONTH
مثال ديگر

## Slide 22: Simple Moving Average
Jan 120
Feb 90
Mar 100
Apr 75
May 110
June 50
July 75
Aug 130
Sept 110
Oct 90
ORDERS
MONTH PER MONTH
MA3 =
3
i = 1

Dt-i
3
=
90 + 110 + 130
3
= 110 orders for Nov

## Slide 23: Simple Moving Average
Jan 120 –
Feb 90 –
Mar 100 –
Apr 75 103.3
May 110 88.3
June 50 95.0
July 75 78.3
Aug 130 78.3
Sept 110 85.0
Oct 90 105.0
Nov – 110.0
ORDERS THREE-MONTH
MONTH PER MONTH MOVING AVERAGE

## Slide 24: Simple Moving Average
Jan 120 –
Feb 90 –
Mar 100 –
Apr 75 103.3
May 110 88.3
June 50 95.0
July 75 78.3
Aug 130 78.3
Sept 110 85.0
Oct 90 105.0
Nov – 110.0
ORDERS THREE-MONTH
MONTH PER MONTH MOVING AVERAGE
MA5 =
5
i = 1

Dt-i
5
=
90 + 110 + 130 + 75 + 50
5
= 91 orders for Nov

## Slide 25: Simple Moving Average
Jan 120 – –
Feb 90 – –
Mar 100 – –
Apr 75 103.3 –
May 110 88.3 –
June 50 95.0 99.0
July 75 78.3 85.0
Aug 130 78.3 82.0
Sept 110 85.0 88.0
Oct 90 105.0 95.0
Nov – 110.0 91.0
ORDERS THREE-MONTH FIVE-MONTH
MONTH PER MONTH MOVING AVERAGE MOVING AVERAGE

## Slide 26: Smoothing Effects
150 –
125 –
100 –
75 –
50 –
25 –
0 –
| | | | | | | | | | |
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sept Oct Nov
Orders
Month
Actual

## Slide 27: Smoothing Effects
150 –
125 –
100 –
75 –
50 –
25 –
0 –
| | | | | | | | | | |
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sept Oct Nov
3-month
Actual
Orders
Month

## Slide 28: Smoothing Effects
5-month
150 –
125 –
100 –
75 –
50 –
25 –
0 –
| | | | | | | | | | |
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sept Oct Nov
3-month
Actual
Orders
Month

## Slide 29: Forecast Accuracy
Error = Actual - Forecast
Find a method which minimizes error
Mean Absolute Deviation (MAD)
Mean Absolute Percent Deviation (MAPD)
Cumulative Error (E)
شاخص سنجش دقت پيش بينی

## Slide 30: Mean Absolute Deviation (MAD)
where
t = the period number
Dt = demand in period t
Yt = the forecast for period t
n = the total number of periods
 = the absolute value
 Dt - Yt 
n
MAD =

## Slide 31: Other Accuracy Measures
Mean absolute percent deviation (MAPD)
MAPD =
|Dt – Yt |
Dt
Cumulative error
E = et
Average error
E =
et
n

## Slide 32
مثال1: تقاضا واقعی مربوط به محصولی طی 24 ماه گذشته در جدول زير گردآوری شده است برای پيش بينی ماه های آينده کداميک از روشهای الف-دوره گذشته، ب-معدل حسابی کل، ج-معدل متحرک دو ماهه، مناسب تر است؟
ماه | تقاضا | ماه | تقاضا | ماه | تقاضا
1 2 3 4 5 6 7 8 | 34 44 42 30 46 44 56 50 | 9 10 11 12 13 14 15 16 | 38 44 36 46 42 30 52 48 | 17 18 19 20 21 22 23 24 | 58 54 46 48 40 50 58 60

## Slide 33
ماه | تقاضا | دوره گذشته |  | معدل حسابی کل |  | معدل متحرک دو ماهه | 
 |  | تخمين | ¦خطا¦ | تخمين | ¦خطا¦ | تخمين | ¦خطا¦
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 34 44 42 30 46 44 56 50 38 44 36 46 42 30 52 48 58 54 46 48 40 50 58 60 | - 34 44 42 30 46 44 56 50 38 44 36 46 42 30 52 48 58 54 46 48 40 50 58 60 | - 10 2 12 16 12 12 6 12 6 8 10 4 12 22 4 10 4 8 2 8 10 8 2 | - - 39 40 38 39 40 42 43 43 43 42 43 42 42 42 43 44 44 44 44 44 44 45 46 | - - 3 10 8 5 16 8 5 1 7 4 1 12 10 6 15 10 2 4 4 6 14 15 | - - 39 43 36 38 45 50 53 44 41 40 41 44 36 41 50 53 56 50 47 44 45 54 59 | - - 3 13 10 6 11 0 15 0 5 6 1 14 16 7 8 1 10 2 7 6 13 6
 | 1096 |  | 190 |  | 166 |  | 160

## Slide 34
پريود گذشته
معدل حسابی کل
معدل متحرک دو ماهه

## Slide 36
ماه | تقاضا | دوره گذشته | 
 |  | تخمين | ¦خطا¦
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | 180 186 179 170 170 165 155 150 170 192 195 205 215 208 195 200 194 185 180 180 181 205 | 185 180 186 179 170 170 165 155 150 170 192 195 205 215 208 195 200 194 185 180 180 181 | 5 6 7 9 0 5 10 5 20 22 3 10 10 7 13 5 6 9 5 0 1 24

## Slide 37
ماه | تقاضا | دوره گذشته | 
 |  | تخمين | ¦خطا¦
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 | 225 235 225 225 215 225 210 200 204 195 210 220 240 250 | 205 225 235 225 225 215 225 210 200 204 195 210 220 240 250 | 20 10 10 0 10 10 15 10 4 9 15 10 20 10
 |  |  | 335

## Slide 40: روش معدل متحرک وزنی Weighted Moving Average
where
= the weight for period t-i,
Adjusts moving average method to more closely reflect data fluctuations
= 1.00
= the weight for period t-i, between 0 and 100 percent

## Slide 41
Used when trend is present
  Older data usually less important
Weights based on experience and intuition
Weighted Moving Average

## Slide 42
January 10
February 12
March 13
April 16
May 19
June 23
July 26
Actual 3-Month Weighted
Month Shed Sales Moving Average
[(3 x 16) + (2 x 13) + (12)]/6 = 141/3
[(3 x 19) + (2 x 16) + (13)]/6 = 17
[(3 x 23) + (2 x 19) + (16)]/6 = 201/2
Weighted Moving Average
10
12
13
[(3 x 13) + (2 x 12) + (10)]/6 = 121/6
Weights Applied Period
3 Last month
2 Two months ago
1 Three months ago
6 Sum of weights

## Slide 43: Weighted Moving Average Example
MONTH WEIGHT DATA
August 17% 130
September 33% 110
October 50% 90

## Slide 44: Weighted Moving Average Example
MONTH WEIGHT DATA
August 17% 130
September 33% 110
October 50% 90
November forecast
WMA3 =
3
i = 1

Wi Di
= (0.50)(90) + (0.33)(110) + (0.17)(130)
= 103.4 orders

## Slide 45
Increasing n smooths the forecast but makes it less sensitive to changes
Do not forecast trends well
Require extensive historical data
Potential Problems With Moving Average

## Slide 46
Moving Average And Weighted Moving Average
30 –
25 –
20 –
15 –
10 –
5 –
Sales demand
| | | | | | | | | | | |
J F M A M J J A S O N D
Actual sales
Moving average
Weighted moving average